Application Notes #MT-65 – серия flex

Масс-спектрометрия MALDI-TOF/TOF и пробоподготовка AnchorChip для идентификации белков со степенями успеха 95%

Для того, чтобы понять устройство протеома, требуется идентифицировать тысячи белков из 2D гелевых пятен с высокой скоростью. В принятых в настоящее время высокопроизводительных схемах анализа, в основу которых заложено применение метода масс-спектрометрии MALDI-TOF, обычно менее чем 60 % полученных масс-спектров обеспечивают идентификацию белков. Предложенная здесь схема – пробоподготовка AnchorChip™ с последующим анализом методами MALDI-TOF и TOF/TOF MS с использованием масс-спектрометра ultraflex TOF/TOF – обеспечивает чрезвычайно высокие степени успеха – более 95%.

# Введение

В настоящее время промышленная протеомика всё сильнее стремится к полной характеризации человеческих или бактериальных протеомов. По предварительным оценкам, чтобы «заглянуть» в устройство протеома требуется получить «отпечатки пальцев» спектров MALDI для 50,000 2D гелевых пятен. К сожалению, в сегодняшних высокопроизводительных схемах анализа обычно менее 60 % всех полученных спектров обеспечивают правильную идентификацию белков. Таким образом, в промышленной протеомике существует всё большая потребность в достижении высоких степеней успеха идентификации белков и непрерывной высокой производительности анализов.

Здесь мы представляем технологии, которые существенно превосходят уже существующие за счёт улучшенной схемы пробоподготовки и применения новой технологии MALDI-TOF/TOF. Все методологические улучшения были протестированы на образце цитозольного экстракта клеточной линии первичной почки эмбриона человека HEK293, используемом в качестве модельного протеома. В данном исследовании было проанализировано 496 пятен.

# Методы

Для электрофокусирования использовали IPG 3-10 NL и гели 12% PAGE во втором измерении. Гели окрашивали коллоидным кумасси, отбирали пятна, гидролизовали и подготавливали их на мишени MALDI при использовании роботов.

Образцы MALDI готовили на мишенях AnchorChip™ с размером лунок 600 мкм в тонком слое -циано-4-гидроксикоричной кислоты, используемом в качестве матрицы, сразу после проведения протеолитического гидролиза [1]. После автоматического сбора полных серий отпечатков пептидных масс (peptide mass fingerprints,  PMFs), образцы перекристаллизовывали с помощью дополнительной матрицы, чтобы получить плотный слой кристаллов, позволяющий затем собрать вторые отпечатки и спектры многократной тандемной масс-спектрометрии.

MALDI-TOF PMF спектры получали в полностью автоматизированном режиме на масс-спектрометре ultraflex TOF/TOF™ при использовании программного обеспечения для сбора масс-спектров flexControl 1.1 и робота для автоматической загрузки мишени Twister™. Автоматизированный анализ данных проводили с помощью запатентованной интеллектуальной поисковой системы, работающей с базами данных (Poseidon, Roche), или методом интерактивного анализа с помощью программного пакета  BioTools 2.2.

Те образцы, которые нельзя было идентифицировать по их «отпечаткам» MALDI-TOF, дополнительно анализировали на той же мишени, используя масс-спектрометрию LIFT-TOF/TOF.

# Технология I: AnchorChip

Планшеты AnchorChip – это мишени MALDI, содержащие гидрофильные пятна для образцов точно заданного размера (400 или 600 мкм) в строго определенных позициях, окруженные гидрофобным покрытием. Такое устройство планшетов позволяет готовить образцы на маленьких, точно определенных площадях из очень маленьких объемов, например, 3 мкл.

Главные достоинства технологии AnchorChip - это:

• 10-100-кратное увеличение чувствительности

• 30% повышение скорости идентификации «отпечатков» PMF

• 100% увеличение скорости сбора спектров

• Очистка пробы на мишени, без использования микроколонок [2] Технология II: масс-спектрометрия LIFT-TOF/TOF

В приборе ultraflex TOF/TOF реализована новая технология MALDI MS/MS (Рис. 2): На этапе TOF1 все ионы ускоряются до 7 кВ в условиях, вызывающих метастабильную фрагментацию. Такой индуцированный лазерным излучением распад (“laser induced decomposition”, LID) не требует присутствия газа для соударений. После выбора одновременно мигрирующего «семейства» родительских и фрагментных ионов во времяпролетной щели, в ячейке LIFT напряжением 19 кВ потенциальная энергия ионов поднимается до более высоких значений. После дальнейшего ускорения фрагментных ионов во втором источнике ионов их массы можно одновременно проанализировать с высокой чувствительностью на рефлекторе. Они обладают высокой энергией (хорошая эффективность детектирования) и узким распределением по энергиям, что позволяет их зарегистрировать в течение одного скана.

# Результаты

1. Степени успеха и производительность

Пробоподготовка на планшетах AnchorChip была адаптирована для наших высокоскоростных анализов, проводимых после широкомасштабного гидролиза белков на 96-луночных микротитрационных планшетах, без какого-либо этапа очистки образца, кроме очистки in-situ непосредственно на мишени. Степень успеха идентификации белков по спектрам – «отпечаткам пептидных масс» (PMF) возрастала с 60 до 80% исключительно благодаря этому изменению в схеме пробоподготовки. В то же время скорость сбора данных увеличилась почти в 2 раза.

Поскольку масс-спектрометр ultraflex TOF/TOF по сравнению с предложенными ранее масс-спектрометрами обеспечивает более высокую степень фокусировки ионов, в нем значительно улучшены разрешение и массовая точность PMF, что привело к возрастанию степеней успеха до 90%.

МС/МС анализ одного или двух доступных пептидов может обеспечить идентификацию в тех случаях, когда невозможно идентифицировать белок только по спектру – «отпечатку» пептидных масс PMF. Этот новый предложенный этап в нашем методе помог идентифицировать еще 5%, то есть половину всех остающихся неидентифицированных белков.

Данным методом не удалось идентифицировать лишь 5% всех образцов (Рис. 3).

Использование общепринятых способов, таких, как методы PSD или ESI-MS/MS, обычно занимает много времени (что несовместимо с высокой производительностью) или приводит к низкой чувствительности (и не приводит к существенному увеличению степени успеха). Только появившаяся технология TOF/TOF обеспечила требуемые в потоке анализов протеомики высокую скорость и чувствительность, что привело к существенному повышению степеней успеха на второй стадии анализа.

2. Примеры идентификации белков методом масс-спектрометрии MALDI-TOF/TOF

На рисунках 5 и 6 показаны

результаты экспериментов, проведенных с двумя пятнами, в которых использование масс-спектрометрии MALDI-TOF/TOF компенсировало неудачную или неточную идентификацию, проведенную только на основании данных PMF.

В общем случае, типичными причинами неудачной идентификации на основании данных PMF являются:

• отсутствие белка в базе данных

• слишком низкие индексы из-за

-	малой массы белка (< 15 кДа)

-	существенной доли модификаций

- 	кластеризации пептидов (Рис. 5).

- 	образования из белка лишь нескольких пептидов (Рис. 6)

-	массовой точности ниже ожидаемой.

# Заключение

В предложенной нами схеме анализа благодаря использованию пробоподготовки на микротитрационных планшетах AnchorChip степень успеха идентификации белков выросла на 30%, а при использовании также технологии TOF/TOF – еще на 20%, что привело к чрезвычайно высокой суммарной степени успеха идентификации белков - 95%.

Лишь 5% всех исследованных образцов остались неидентифицированными после проведения высокопроизводительного скрининга методом MALDI, что значительно сократило необходимость проведения длительного анализа методом nanoLC-ESI-MS/MS – на 87.5% по сравнению со стандартными технологиями.

В целом, получение масс-спектров LIFT-TOF/TOF позволяет

• 	подтвердить результаты идентификации, проведенной на основании спектров PMF

• 	идентифицировать образцы, анализ которых методом PMF не удался

•	 проводить поиски по библиотекам масс-спектров EST

•	 подтверждать маловероятные (по результатам библиотечного поиска) варианты структуры на основании информации о внутренних фрагментах

• 	получать метки сиквенса при использовании de novo секвенирования

# Литература

[1] 	Gobom J. et al., Alpha-cyano-4-hydroxycinnamic acid affinity sample preparation. A protocol for MALDI-MS peptide analysis in proteomics, Anal Chem 2001, 73(3), 434-8

[2] 	Automated In-Gel Digestion and MALDI Sample Preparation using the PROTEINEER dp Digest&Prep Station, Bruker Daltonics Application Note #MT-64.

Авторы

Detlev Suckau1, Peter Berndt2, Martin Schuerenberg1, Hanno Langen2

1Bruker Daltonik GmbH,

2Hoffmann-La Roche AG, Basel

Switzerland

# Text boxes

Рис. 1: Пробоподготовка на планшете AnchorChip: по мере высыхания растворителя капельки стягиваются до размеров анкера. На рисунке показана пробоподготовка для проведения анализа методом LC-MALDI.

Рис. 2: Процесс LIFT. Сверху: схема масс-спектрометра MALDI-TOF/TOF. Снизу: изменение потенциала во время процесса LIFT. Во время перемещения в области анализатора TOF1 происходит метастабильная фрагментация. Оранжевым цветом обозначены два источника импульсной экстракции ионов, желтым – распределение энергии фрагментных ионов до и после LIFT.

Рис. 3: Степени идентификации белков (%) в различных используемых технологиях.

Рис. 4: Гель, окрашенный кумасси, содержащий цитозоль HEK 293 с отобранными пиками. Зелеными номерами обозначены пятна, масс-спектры которых показаны на рисунках 5 и 6.

Рис. 5: Спектры PMF (сверху) и LIFT-TOF/TOF иона с m/z 1751.92 (снизу) из пятна 68. Кластеризация пептидов препятствовала идентификации белков, основанной только на рассмотрении спектров PMF, а анализ фрагментных ионов в режиме TOF/TOF позволил провести однозначную идентификацию (ингибитор диссоциации Rho GDP 1).

Рис. 6: Масс-спектр LIFT-TOF/TOF иона с m/z 1175.75 пятна 384. Тогда как в PMF для идентификации использовалось недостаточное количество пептидов, по наблюдаемой последовательности DRPFFPGLVK можно идентифицировать исследуемый белок как нуклеозиддифосфаткиназу B. Фрагменты последовательностей, представленные внутренними участками (y-b)- и и ионами типа I-, обозначены черным цветом.

# © 2002 Bruker Daltonics

Для дополнительной информации посетите наш сайт в Интернете, позвоните в местный офис продаж компании Bruker, или свяжитесь с нами в одном из наших центров.

| Bruker Daltonik GmbH Бремен, Германия Тел.: +49 (421) 2205-200 Факс: +49 (421) 2205-103 E-Mail sales@bdal.de | Bruker Saxonia Analytik GmbH Лейпциг, Германия Тел.: +49 (341) 2431-30 Факс: +49 (341) 2431-404 E-Mail sales@bsax.de | ОДО «Спектролаб» Минск, Республика Белорусь Тел.: (+375 17) 2202895, 2104066 Факс: (+375 29) 6130183 E-mail: Karetski@spectrolab/by |
| --- | --- | --- |